Marek Piwecki nauczyciel wychowania komunikacyjnego

w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze

Od 17 lat zajmuję się problematyką wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży. Kluczową rolę w procesie nauczania poprawnego zachowywania się rowerzystów w ruchu drogowym odgrywają ćwiczenia praktycznej jazdy na rowerze. Do ich realizacji niezbędne jest jednak odpowiednie miasteczko ruchu drogowego. Obecnie mam do dyspozycji stałe miasteczko, które powstało 
w pobliżu naszego Centrum. Niewiele szkół ma jednak taki komfort. Większość szkół nie posiada odpowiedniego miejsca, na którym możliwe jest bezpieczne ćwiczenie zachowań i nawyków, jakimi powinien cechować się przyszły posiadacz karty rowerowej. W takiej sytuacji konieczne jest stosowanie przenośnych miasteczek ruchu drogowego. W trakcie moich doświadczeń zawodowych często używałem tego rodzaju miasteczek. Wykorzystywałem je między innymi przy organizacji turniejów 
o tematyce BRD, w miejscach gdzie nie było dostępu do stałego MRD.

Próbowałem różnych rozwiązań technicznych w budowaniu mobilnych MRD. Te doświadczenia doprowadziły mnie do przekonania, że jednym z najlepszych rozwiązań tego problemu jest wykorzystanie poniżej opisanego pomysłu. Chciałbym się nim z Państwem podzielić.

Do wykonania przenośnego miasteczka ruchu drogowego proponuję wykorzystanie drewnianych listew o długości 1,5m, szerokości ok. 2cm i grubości ok. 1cm. Takie listwy należy pomalować na dobrze widoczny kolor np. czarno-żółte pasy. Oczywiście niezbędne będą odpowiednie znaki drogowe 
i stojaki do ich zamocowania oraz ustawienia w wymaganych miejscach.

Zaproponowane rozwiązanie pozwala na szybkie wykonanie dowolnego układu jezdni na każdym, dostępnym terenie. Pozwala także równie szybko złożyć miasteczko i „zwolnić” zajmowany teren.

Oto przykładowe propozycje miasteczek wykonanych z układu listew. Liczby podane przy poszczególnych odcinkach oznaczają ilość listew potrzebnych do jego wykonania.

Projektując miasteczka według własnych pomysłów proszę uwzględnić między innymi następujące zasady:

- odpowiednia szerokość jezdni min 2m,

- przynajmniej jeden odcinek jezdni o min. wymiarach szerokość – 4m, dł. 20m,

- dobór znaków drogowych – nie za dużo, tylko najistotniejsze znaki,

- sytuacje drogowe, z którymi dzieci mają do czynienia w ruchu drogowym,

- różne rodzaje skrzyżowań – rondo, oznakowane, nieoznakowane.

1	1

5		5

1

1

6 m

7	2			4			7

3

4

2

4	5

1	4	6

wymiary placu pod miasteczko =  30m x 37,5m

do wykonania miasteczka potrzebne są 144 listwy o dł. 1,5m

6	6

4	12

12

2	4

12

1	1

5	1

1

6 m

7	2	1

4

wymiary placu pod miasteczko = 24m  x  35m

4                                                            do wykonania miasteczka potrzeba   91 listew

o dł. 1,5m

1	4

9		6	6

9

4

1	4